## Slide 1: PC遠隔制御(IPMI)カードの構築
山本研究室
215K6036 グェンミントゥ

## Slide 2: 研究背景
IPMI(Intelligent Platform Management Interface)とはサーバのCPU、バス、ファン、温度センサ、電源などの基本コンポーネントの監視や遠隔制御などを行うためのインターフェースである。

## Slide 3: 研究背景
市販のIPMIカードは特定のサーバ用のマザーボードにしか対応しない
一般のマザーボードに対応できるIPMIモジュールを構築する。

## Slide 4: システム構成 v1

## Slide 5: システム構成 v2

## Slide 6: システム構成 v2改善
ESP8266のスペック
  CPU : RISC 80MHz
  メモリ：160KB
  Flash: 4MB
  (プログラム書き込み可能スペース:1MB)
Raspberry Pi Zero Wのスペック
  CPU : ARM 1GHz
  メモリ：512MB
  OS : Debian linux

## Slide 7: システム構成 v3

## Slide 8: 電源制御
ホストPCの電源がOFFの状態でも起動させるには物理的にマザーボードの電源スイッチを操作する。

## Slide 9: ソフトウエア制御
Raspberry Pi Zero W はUSBネットワークインタフェースとしてホストPCに接続しする。ホストPCを遠隔操作するためにSSH(セキュアシェル) プロトコルを利用する。

## Slide 10: コマンドラインインターフェース
IPMIモジュールにインストールされたIPMIツールでホストPCの電源やソフトウエア制御を行う。
使用可能なコマンド
  start/stop/restart : ホストPCを起動/シャットダウン/再起動する。
  status : ホストPCの状態を表示する。
  setup : IPMIモジュールの設定を行う。
  shell : ホストPCのソフトウェア制御を行う。ホストPCがWindowsの場合はpowershell、Linuxの場合はbash/zshなどに接続する。
  help : IPMIのマニュアルを表示する。
  version : IPMIのソフトウェアバージョンを表示する。

## Slide 11: コマンドラインインターフェース
パソコンのコマンドラインインターフェース

## Slide 12
スマートフォンのコマンドラインインターフェース

## Slide 13: ウェブインターフェース
ウェブインインターフェースでホストPCの監視や電源制御を行うことができる。ウェブインインターフェースはBootstrapフレームワークを利用することでアクセス端末の画面サイズによって適切なレイアウトを提供する。
パソコンのウェブインターフェース

## Slide 14: ウェブインターフェース
スマートフォンのウェブインターフェース

## Slide 15: スマートスピーカーインターフェース
スマートスピーカーインインターフェースはnoderedを利用し、スマートスピーカーとの連携を行う。
スマートスピーカーは命令入力に適さないため、使用可能な機能は電源制御のみとなる。

## Slide 16: セキュリティ
IPMIやホストPCにアクセスするためのIDやパスワードはSHA256のハッシュ関数で暗号化しIPMIモジュールの設定ファイルに保存する。

## Slide 17
Routersploitによるペネトレーションテスト

## Slide 18: 試作

## Slide 19: まとめ
本研究ではRaspberry Pi Zero Wを用いてパソコン遠隔操作装置（IPMI）の構築を行った。作成した装置で、ホストPCの電源やネットワーク状態と関係なく遠隔操作を行うことができた。
本研究で使用したRaspberry Pi Zero WはネットワークインターフェースカードとしてホストPCのマザーボードに接続するため、OSが起動する前のBIOS段階では電源制御以外の遠隔操作機能は使用できない。今後の課題として、BIOSの設定画面にも遠隔操作を行うことができれば、利便性が向上すると考えられる。